| НАИМЕНОВАНИЕ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | Кол-во,шт. |
| --- | --- | --- |
| Сканер на Лампе HMI 575 (ROBE SCAN 575 XT) | Световой прибор сканер Модель лампы HMI 575W/GS Цоколь SFc10 Управление лампой автоматическое или дистанционное (с пульта) включение и выключение Балласт магнитный Оптические характеристки: Стандартный объектив 15° Дополнительный объектив 12° Электротехнические характеристики Варианты напряжения питания 208/230/240В, 50/60Гц Потребляемая мощность 850 ВА при 230В/50Гц Физические характеристики Высота не более 346 мм (без лиры) Ширина не более 306 мм Длина не более 759 мм Вес не более 22 кг Тепловые характеристики Максимальная температура окружающего воздуха (Ta): 45°C Максимальная температура корпуса прибора: 80°C Гобо Наружный диам. (посадочный) - металлические 26.9 мм, дихроичные и стеклянные 26.8 мм Толщина - металлические 0.15 мм, дихроичные 1.1 мм, стеклянные - до 4 мм Материал - нержавеющая сталь, стеклянные и дихроичные - высокотемпературное стекло Borofloat Управление и программирование Протокол управления USITT DMX-512 Количество каналов управления 16 Встроенные демо-секвенции Дисплей 4-значный ЖК Точность позиционирования Pan/Tilt 8- или 16-bit Режим автономной работы Ведущий/ведомый Управление скоростью вращения вентиляторов охлаждения Встроенная программа самодиагностики для определения неисправностей Разъемы управления - 3-pin XLR с фиксацией Электромеханические эффекты Колесо цвета 11 дихроичных светофильтров + открытая позиция Колесо статичных гобо 11 металлических гобо + открытая позиция Колесо вращающихся гобо 6 вращающихся сменных гобо с памятью позиции + открытая позиция Призма 3-х лучевая вращающаяся в обоих направлениях с регулируемой скоростью Диммер/заслонка полный диапазон регулировки яркости и стробоэффект Фокусировка моторизованный привод Движение Pan (панорама) не менее 147.4° Движение Tilt (наклон) не менее 115.2° | 6 |
| Светодиодный прожектор мощность 150Вт угол раскрытия 40 град. (HIGHENDLED YHLL-071-30W-5 Tri) | Световой прибор PAR64 Светодиоды: не менее 5 шт. мощность не менее 30 Вт (RGB 3 в 1) COB Led Угол раскрытия луча: не менее 40 град. Потребляемая мощность: не более 125 Вт Режим работы: режим статичного цвета, режим смены цвета (семь цветов), режим затухания, автозапуск, звуковая активация, M/S, DMX Подключение: 3 pin XLRF; 3 pin XLRM; 4pin female и male разъемы Размер (ШхВхГ): не более 395 x 285 x 200 мм Вес:не более 5,1 кг Дополнительно: LED цифровой дисплей, встроенный микрофон, черный корпус | 15 |
| Сплиттер 1-4 софитное исполнение (Partner LM DT-1-4DMX) | Splitter Box Data Transfer-усилитель сигнала DMX-512, 1 вход и 4 выхода с гальванической развязкой между собой. Питание от сети 220В 50Г, индикация сигнала DMX. | 1 |
| Пульт управления светом 512 каналов 36 каналов на прибор. (SGM PILOT 2000) | Не менее 512 каналов (36 каналов максимального использования для каждого прибора) Не менее 40 световых сцен Не менее 40 программ для сканирующих приборов Не менее 40 чейзов, Не менее 40 статичных сцен и Не менее 40 сцен с аудиосинхронизацией для диммерных каналов протоколы MIDI, SMPTE, RS 232 2-х позиционная клавиша для последовательной смены сценических планов редактируемая библиотека приборов. Источник питания – внешний AL (+12V DC, 2A max) – код 003-1286 Потребляемая мощность - +12VDC, 700 mA Поглощаемая мощность – 8б4 W Электроника – р-элементы CS 0238+0239 (главная логическая схема); CS 0237 (схема управления); CS 0234+0236 (курсоры и джойстик) Защита памяти – переключатель позволяет защитить программы и/или настройки Настройка – через переключатели ( для RS-232 и MIDI) Входы/Выходы DMX IN/OUT через 5-штырьковый XLR – F разъем (*) для последовательного цифрового эхо-сигнала 6,3 мм стерео гнездо для педали смены памяти вверх/вниз 3 мм не сбалансированное стерео гнездо для аудио входа (IN) – 0dB, моно (или левое) DB9 разъем для RS-232 последовательного соединения с персональным компьютером 3-штырьковый XLR-F для входного SMPTE сигнала стандартный 5-штырьковый DIN разъем для MIDI IN – THRU - OUT DMX каналы – 512 (макс.) конфигурируемые для управляемых приборов и dimmer каналов Корпус прибора – лист металла, обработанный порошком эпоксидной смолы. Размеры –не более 48.2х22.2х6.5 макс, Вес не более 3.7 кг | 1 |
| XLINE-1000 | Элемент подвеса светового оборудования к конструкциям ходовых мостков на 3 прямых включения и 3 DMX включения, длина1 м. со страховкой. | 5 |
| Стройцирк С1-1 | Струбцина не менее 60 мм | 6 |
| Стройцирк Тр-70 | Тросик строховочный не менее 70см | 21 |
| Разъем XLR | Разъем XLR | 20 пар. |
| BESPECO CVPDMX | Кабель DMX | 400 м. |
| КГ 3х1.5(или эквивалент) | кабель силовой | 400 м. |
| INLINE SC1029H(или эквивалент) | Кабель спикерный не менее 2х2,5мм | 100 м. |
| NEUTRIK NL4FX(или эквивалент) | Разъём спикон кабельный не менее 4pin | 6 |
| Усилитель мощности 2300 Вт (NEXT MA2300) | Усилитель мощности не менее 2х600Вт/8Ом; не менее 2х875Вт/4Ом; не менее 2х1150Вт/2Ом. Частотный диапазон - 15гц - 25 кГц (+0/-1 дБ) THD+Шум на частоте 1 кГц полную мощность - 400:1 Входная Чувствительность - по ВЫБОРУ (0.77V / 1,0 / 1.44V) Входное Сопротивление - 10 ком сбалансированной и землей Входные Разъемы - XLR Female-3 & TRS разъем 6.35mm Выходные Разъемы - 4 Полюса SPEAKON & Привязки сообщения Средства защиты-полная от короткого замыкания, обрыва цепи питания, Тепловое, плавный Пуск, DC, Sub/ультразвуковая и РФ Светодиодные Индикаторы (для каждого канала) - Active, Сигнал, Ограничить и Защитить Панель Управления : - FRONT - 2 входного аттенюатора ЗАДНЕГО Groundlift, Режим и Компрессора Охлаждение - Front-to-back via 2 вентиляторы с переменной частотой вращения Габаритные размеры не более ШхВхГ - 483 мм X 465 мм X 88.8mm Вес - 26 кг | 1 |
| Акустическая система (Xline ZL-15) | Тип системы 2-полосная акустическая система, с комплектом подвеса к конструкциям ходовых мостков, с возможностью изменения угла подвеса - не менее 6-ти точек подвеса на каждой стороне. Мощность RMS не менее Вт 400 Пик не менее 800 Спикеры НЧ – не менее 1 х 15", ВЧ – voice coil 3". Импеданс, не менее Ом 8 Частотный диапазон не менее Гц 45 - 20000 Чувствительность SPL (1 Вт/м) не менее дБ 96 и не более дБ 98 Материал корпуса дерево, MDF, лак Размер (ШxВxГ),не менее мм 442 х 711 х 405 и не более мм 450 х 720 х 410 Вес не более кг. 25 | 4 |